SECTION 05 12 10 — RACCORDS D’ACIER DE STRUCTURES ISOLÉES

Cette section comprend des assemblages structuraux isolés fabriqués en usine et fabriqués en usine pour fournir une construction thermiquement brisée aux connexions extérieur-intérieur des bâtiments à ossature d'acier, tel que produit par la société Schck Bauteile GmbH, qui est situé à :

Vimbucher Str. 2, 76534 Baden-Baden(Allemagne),tél.: 001 49 7223 967 0

Distribué par Schoeck Canada Inc., situé à l'adresse suivante :

116 Albert Street, Suite 300, Ottawa, ON K1P 5G3, tél. : 519-896-2100

Web: www.schoeck-canada.com

Courriel : christian.witt@schoeck. avec.

Notes specifier: Cette spécification guide de produit est écrit selon le Construction Specifications Institute (CSI) 3-Part Format, y compris MasterFormat, SectionFormat,  et  PageFormat, tel que décrit dans le manuel de ressources du projet-CSI Manuel de pratique, Cinquième édition.

Cette section doit être soigneusement examinée et éditée par l'architecte ou l'ingénieur pour répondre aux exigences du projet et du code du bâtiment local.  Coordonnez cette section avec d'autres sections de spécifications et les dessins.  Supprimer toutes les "Notes de specifier" après l'édition de cette section.

Les numéros de section sont de MasterFormat 2014 Edition.

Les responsabilités de conception pour la fabrication du travail de cette section sont déléguées à l'entrepreneur par l'intermédiaire des services d'ingénierie professionnelle du fabricant.

Réviser le mot « Architecte » lorsque ce terme entre en conflit avec le professionnel du design défini dans les conditions générales et complémentaires.

GÉNÉRAL

DOCUMENTS CONNEXES

Conserver lorsque cela est requis pour toutes les sections du manuel de projet.

Les dessins et les dispositions générales du Contrat, y compris les conditions générales et complémentaires et les sections Caractéristiques de la Division 01, s’appliquent à cette Section.

RÉSUMÉ

Cette section comprend : assemblages de rupteurs de pont thermique fabriqués en usine pour raccorder une charpente métallique extérieure à celle de l’intérieur.

Sections connexes :

Conserver les sections dans les paragraphes ci-dessous qui contiennent des exigences que l'entrepreneur peut s'attendre à trouver dans cette section, mais qui sont spécifiées dans d'autres sections.

Section 051200 « Charpente métallique » pour placer des ancrages de raccord, le soudage et l’érection de charpente en acier adjacente.

NORMES DE RÉFÉRENCE

Liste des normes référencées dans cette section, avec des désignations et des titres. Supprimer les normes qui ne sont pas incluses dans la section modifiée. L'inclusion d'une norme dans cette liste n'exige pas le respect de cette norme.

ASTM : American Society for Testing Materials (Société américaine pour les essais des matériaux).

ASTM A276 : spécification standard pour les barres et les formes en acier inoxydable.

RÉUNIONS DE PRÉINSTALLATION

Modifier les réunions de pré-installation au besoin. Supprimer si ce n'est pas nécessaire.

Rencontre de préinstallation : effectuer cette rencontre sur le chantier.

Avant de fabriquer des assemblages, passer en revue les procédures d’inspection spéciales et celles des organismes d’inspection pour le contrôle de la qualité, les tolérances d’installation des dispositifs d’ancrage, la mise en place des armatures d’acier et de la charpente métallique, les exigences minimales pour les mélanges du béton, les résistances à la compression, et examiner les procédures pour assurer la qualité des matériaux. Exiger la présence des représentants de chaque entité directement concernée par les travaux, y compris les représentants suivants :

le chef de chantier de l’entrepreneur ;

l’organisme d’essais indépendant responsable du contrôle de la qualité ;

le sous-traitant pour le montage de charpentes métalliques ;

le fabricant d’assemblages de rupteurs de pont thermique, qui doit être accessible par téléconférence.

SOUMISSIONS DE MESURES

Fiches techniques des produits : pour chaque type de produit indiqué.

Soumissions en matière de conception durable :

Pour LEED Credit MR 4.

Fiches techniques : pour les produits ayant du contenu recyclé, une documentation indiquant les pourcentages par poids du contenu recyclé préconsommation et postconsommation.

Coordonner l'exigence pour les dessins en magasin avec

Assurez-vous que leurs exigences et leur libellé au paragraphe ci-dessous permettent un examen simultané.

Dessins d’atelier : soumettre des dessins d’atelier simultanément avec ceux spécifiés dans la Division 1. Inclure les emplacements d’assemblage, les plans, les élévations, les dimensions, les formes et les sections, les conditions de support et les types d’armatures, y compris les armatures spéciales. Fournir les détails sur la fabrication et l’installation des rupteurs de pont thermique.

Supprimer les paragraphes ci-dessous qui ne s'appliquent pas au projet.

Indiquer quels sont les raccords soudés par les symboles standards de l’AWS. Indiquer la taille, la longueur et le type de chaque soudure.

Donner des détails sur les raccords.

Indiquer les emplacements, les tolérances et les détails des dispositifs d’ancrage à intégrer ou à attacher à la structure ou à d’autres constructions.

Indiquer l’emplacement de chaque système d’assemblage de rupteurs de pont thermique par la même marque d’identification placée sur le système d’assemblage.

Indiquer la relation entre les assemblages et les matériaux adjacents.

Indiquer les emplacements et les détails des supports spéciaux ou de cintrage.

Échantillons d’ouvrage : pour chaque assemblage de rupteurs de pont thermique. Illustrer les matériaux, l’exécution et la méthode d’assemblage des matériaux placés par la suite.

Veiller à ce que les exigences générales relatives aux soumissions de conception déléguée et aux qualifications de l'ingénieur professionnel soient précisées dans les procédures de soumission de la section 01.

Soumission de conception déléguée : pour les assemblages de rupteurs de pont thermique indiqués pour se conformer aux exigences de performance et aux critères de calcul, y compris les données d’analyse signées et scellées par l’ingénieur professionnel qualifié responsable de leur préparation.

SOUMISSION DE RENSEIGNEMENTS

Veiller à ce que les exigences générales relatives aux paragraphes d'assurance de la qualité ci-dessous soient spécifiées dans les exigences de qualité de la section 01.

Données relatives aux qualifications : pour le fabricant, l’installateur, l’agence d’inspection et l’ingénieur professionnel.

Conservez le paragraphe ci-dessous pour les certificats de matériaux des fabricants.

Certificats de matériaux pour les éléments suivants, du fabricant :

Réviser la liste ci-dessous pour convenir au projet.

composants en acier structurel ;

ancrages.

Conservez le paragraphe ci-dessous pour les rapports d'essai importants qui relèvent de la responsabilité de l'entrepreneur. Ajouter des paragraphes appropriés si l'essai de l'acier de renforcement est nécessaire, pour s'assurer que la qualité et les propriétés de l'acier de renforcement sont conformes aux exigences spécifiées.  Normalement, les rapports d'essai de l'usine sont acceptables au lieu d'être testés.

Rapports d’essais sur les matériaux : pour les armatures et l’acier de structures, fournir des copies certifiées du rapport d’essais effectués en usine sur l’analyse des matériaux.

Rapports d’essais sur les produits : basés sur l’évaluation des tests complets effectués par un organisme d’essais qualifié, pour les éléments suivants, indiquant la conformité aux exigences de performance :

chaque type d’assemblage de rupteurs de pont thermique ;

goujons, écrous et rondelles, y compris les propriétés mécaniques et l’analyse chimique.

Conservez le paragraphe ci-dessous si l'entrepreneur est responsable de l'inspection du contrôle de la qualité sur le terrain.  Inclure l'option si l'entrepreneur est responsable des inspections spéciales.

Rapports de contrôle de la qualité et d’inspection spéciale sur le chantier.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Conserver le paragraphe ci-dessous si l'option Substitutions est autorisée dans l'article Manufacturers dans la partie 2.

Qualifications du fabricant : une entreprise d’ingénieurs qui assurent la conformité des assemblages de rupteurs de pont aux exigences de performance. Leur responsabilité comprend la préparation des Dessins d’atelier et l’analyse technique complète par un ingénieur professionnel qualifié.

Qualifications d’installateur : un installateur qualifié formé par le fabricant pour installer des rupteurs de pont thermique des types indiqués, et possédant au moins cinq ans d’expérience documentée dans l’érection d’armature d’acier/de béton semblable au travail indiqué.

Conserver le paragraphe ci-dessous si l'entrepreneur conserve l'agence d'inspection pour le contrôle de la qualité sur le terrain spécifiée dans la partie 3, ou si l'organisme d'inspection de la qualité sur le terrain employé par l'entrepreneur doit être approuvé par les autorités compétentes. L'agence de test est normalement engagée par le propriétaire.

Qualifications de l’organisme d’inspection : un organisme indépendant, qui répond aux exigences des autorités compétentes, qualifié selon les normes ASTM C 1077 et ASTM E 329 pour les tests indiqués.

Caractéristiques de construction : respecter les spécifications et le contenu des documents suivants, selon les types d’assemblages de rupteurs de pont thermique indiqués, à moins que ceux-ci ne soient modifiés par les exigences contenues dans les documents du Contrat.

Construction en acier :

Conservez les références dans les paragraphes ci-dessous, le cas échéant.  Insérez d'autres personnes en fonction du projet.

303 ESC — Code de pratique standard pour les bâtiments et les ponts en acier.

L'alinéa ci-dessous s'applique aux applications à haute teneur en séismes tels que définis dans l'AISC 360.

AISC 341 et AISC 341s1 — Dispositions sismiques pour les bâtiments en acier de structure, y compris le supplément no 1.

360 ESC — Spécifications pour les bâtiments en acier de structures.

Spécifications pour les joints de structures utilisant les boulons ASTM A 325 ou A 490 par le Research Council on Structural Connections (RCSC).

Maquettes : fabriquer des maquettes de grandeur nature des systèmes de rupteurs de pont thermique avant la production, pour vérifier les choix qui ont été faits à la suite de la soumission d’échantillons, pour démontrer les effets esthétiques et pour établir des normes de qualité pour les matériaux et l’exécution.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION

Entreposer les assemblages au moyen d’un support adéquat et protéger les appareils afin d’éviter tout contact avec le sol, de prévenir les taches et d’éviter les déplacements ou les dommages physiques.

Placez les appareils entreposés afin que les marques d’identification soient nettement visibles et que les appareils puissent être inspectés.

Manipuler et transporter les appareils dans un emplacement compatible avec leur forme et leur conception pour éviter les contraintes excessives qui pourraient causer des déplacements ou des dommages physiques. Protéger les extrémités exposées de l’armature pour prévenir les blessures, et fournir une barre de bois continue à travers les extrémités, ou des bouchons en plastique de taille convenable.

COORDINATION

Coordonner le travail par l’installation de raccords aux éléments de structures portants.

Fournir les articles d’ancrage à intégrer ou à attacher à d’autres constructions avant de commencer ce Travail. Fournir les emplacements, les schémas de réglage, les modèles, les instructions et les directions, au besoin, pour l’installation.

Coordonner la sélection des apprêts d’atelier à utiliser pour recouvrir les assemblages de structures d’acier en choisissant des couches de finition ou des revêtements de protection contre le feu adéquats. Respecter les recommandations des fabricants de peinture et de revêtement afin de s’assurer que les apprêts et les couches de finition d’atelier sont compatibles les uns avec les autres.

PRODUITS

FABRICANTS

Fabricant : sous réserve de la conformité aux exigences, fournir des produits IsokorbMD provenant de :

Schöck Components GmbH, Vimbucher Str. 2, 76534 Baden-Baden (Allemagne). Tél. : 001 49 7223 967 0, www.schoeck.com, export@schoeck.com.

Distributeur : Schoeck Canada inc., 116 Albert Street West, Suite 300, 
Ottawa, ON K1P 5G3, Tél. : 855 572 4625, courriel : info@schock-na.com, www.schock-na.com

Remplacements : non autorisés.

EXIGENCES DE PERFORMANCE

### Exigences relatives au développement durable :

Conservez l'alinéa ci-dessous si le contenu recyclé est requis pour le crédit LEED MR 4.1 et 4.2.  L'USGBC et le CaGBC permettent d'utiliser une valeur par défaut de 25 pour cent pour l'acier, sans documentation; des pourcentages plus élevés peuvent être réclamés s'ils sont appuyés par une documentation appropriée.

Contenu recyclé des produits en acier : contenu recyclé postconsommation plus la moitié du contenu recyclé préconsommation, au moins [25] <Insérer le nombre> pour cent.

Conception déléguée : conception des assemblages de rupteurs de pont thermique, comprenant une analyse technique exhaustive par un ingénieur professionnel qualifié, en respectant les exigences de performance et les critères de calcul indiqués.

Rénoncés d'éstrictage pour décrire les exigences pour chaque type d'assemblage à l'aide   de données de performance obtenues auprès de l'ingénieur structurel de l'enregistrement. Liste des assemblages séparément lorsque divers types ou conditions d'assemblage sont requis.

Performance structurale : acier extérieur à la charpente métallique intérieure ou acier extérieur à l’assemblage intérieur du plancher en béton coulé en place. Fournir des assemblages de rupteurs de pont thermique et des raccords capables de résister aux charges de calcul suivantes :

Fournir des raccords d’assemblage capables de résister aux charges de calcul indiquées, et aux charges suivantes :

moment de conception : [Tel qu’indiqué sur les dessins] <Insérer KN-m> ;

force de cisaillement : [Telle qu’indiquée sur les dessins] <Insérer KN> ;

charge axiale : [Telle qu’indiquée sur les dessins] <Insérer KN>.

Concevoir des assemblages et des raccords pour maintenir les dégagements aux ouvertures, permettre des tolérances de fabrication et de construction, une flexion de charge dynamique, le rétrécissement et le fluage de la structure primaire de bâtiment et d’autres mouvements de bâtiment. Maintenir les flexions de béton de structurales dans les limites des normes ACI 318 (ACI 318M) et AISC 360.

Réviser le premier paragraphe ci-dessous pour s'adapter à l'exposition et aux conditions locales.  Les données sur la température sont disponibles auprès du National Climatic Data Center, www.ncdc.noaa.gov  pour des projets aux États-Unis; consultez Climatic Information for Building for Design in Canada publié dans le Code national du bâtiment du Canada.

Mouvements thermiques : prévoir des mouvements thermiques dans le plan résultant de changements annuels de température ambiante de moins [40] <Insérer température> à plus [40] <Insérer température> degrés C.

ASSEMBLAGES DE RUPTEURS DE PONT THERMIQUE

Général : fournir des assemblages de rupteurs de pont thermique pour des liaisons acier-acier ou acierbéton, conçus, testés et dimensionnés pour convenir à la structure indiquée.

Liaison acier-acier :

Plaque en acier inoxydable : ASTM A 666, de type 316Ti, de qualité appropriée pour l’application comme les dispositifs de cisaillement et de pression haute résistance.

Tiges et écrous en acier inoxydable :

Goujons : ASTM F 593, alliage 316 Ti, haute résistance, tiges, filetés, dispositifs de cisaillement et de pression.

Lubrifier les parties filetées à l’aide d’un lubrifiant pour filetage antigrippant pendant l’assemblage.

Écrous et rondelles : écrous hexagonaux, ASTM F 594 (ASTM F 836M) et rondelles plates, alliage [Groupe 1 (A1)] [Groupe 2 (A4)].

Moments à transmettre en combinant plusieurs modules.

Schöck IsokorbMD Type S22 : assemblage modulaire pour poutres d’acier en porte-à-faux résistant à la force normale et à la force de cisaillement.

Matériel : acier inoxydable 316 par ASTM A312.

Tiges filetées : résistance de 60 ksi, ASTM A307 calibre A.

Profilé creux rectangulaire : résistance de 58 ksi, ASTM A500 calibre B.

Plaque d’extrémité : résistance de 58-80 ksi, ASTM A36.

Isolation : mousse dure en polystyrène.

Film coulissant : film de polytétrafluoroéthylène (PTFE).

FABRICATION

Soudage : respecter les normes AWS D1.1/D1.1M et AWS D1.4 applicables pour le soudage, les électrodes de soudage, l’apparence, la qualité des soudures et les méthodes utilisées pour la correction des travaux de soudage.

Souder les goujons conformément aux normes AWS D1.1/D1.1M et AWS C5.4, « Pratiques recommandées pour le soudage de goujons ».

Retirer, ressouder ou réparer les soudures incomplètes et défectueuses.

Renforcer les assemblages de rupteurs de pont thermique pour qu’ils résistent aux contraintes de manipulation, de transport et de montage.

Protéger les extrémités des torons et les ancrages au moyen d’un enrobage ou d’un revêtement amovible recommandé par le fabricant afin d’éviter la corrosion.

Éliminer et remplacer les appareils d’assemblage de rupteurs de pont thermique qui ne sont pas conformes aux exigences, y compris en ce qui a trait à la tolérance de structures et de fabrication.

Fabriquer les assemblages de sorte que leur taille leur permette de convenir aux épaisseurs requises des matériaux de barrière thermique intégrés.

Tolérances de fabrication : fabriquer des assemblages de rupteurs de pont thermique droits et fidèles à la taille, à la forme et aux exigences applicables de la norme ACI 117.

EXÉCUTION

EXAMEN

Examiner la fondation ou la structure portante de même que les conditions afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux exigences relatives aux tolérances d’installation, aux surfaces portantes réelles et de niveau et à d’autres conditions affectant la performance du Travail.

Procéder à l’installation seulement après avoir corrigé les conditions non satisfaisantes.

PRÉPARATION

Nettoyer les plaques de raccord de la rouille détachable et de la calamine, de la terre, de la glace et d’autres matériaux étrangers qui réduiraient l’efficacité du raccord de liaison.

INSTALLATION

Installer le niveau, la verticale et le carré des assemblages de rupteurs de pont thermique en respectant les tolérances acceptables spécifiées. Fournir des supports de structures temporaires et des contreventements selon les besoins afin de maintenir la position, la stabilité et l’alignement des éléments jusqu’à ce que le raccord ou le support soit permanent.

Régler avec précision la position, le support et assurer la sécurité de l’armature pour prévenir le déplacement, et ce, conformément au Code de pratique standard de l’ISCR. Localiser et soutenir l’armature avec des supports de barres pour maintenir la couverture minimale de béton.

La coupe des composants sur le terrain n’est pas autorisée sans l’approbation de l’architecte.

Le soudage des composants sur le terrain n’est pas autorisé.

Sur les raccords boulonnés, utiliser des rondelles de blocage ou d’autres moyens approuvés pour empêcher le desserrement des écrous après le réglage final.

Lorsque des raccords à fentes sont utilisés, vérifier la position du boulon et l’étanchéité. Pour les raccords coulissants, fixer correctement le boulon, mais permettre à celui-ci de se déplacer à l’intérieur de la fente du raccord. Pour les raccords de friction, régler le couple des boulons spécifiés et vérifier 25 % des boulons au hasard à l’aide d’une clé dynamométrique.

Installer des matériaux de barrière thermique selon les instructions écrites du fabricant et se conformer aux exigences relatives à l’épaisseur des couches, aux méthodes de jointage et d’ancrage applicables en respectant les exigences du code applicable.

Tolérances d’installation : la variation maximale du plomb et du niveau des assemblages de rupteurs de pont thermique est 3 mm (1/8 po).

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE CHANTIER

Conserver la première option au paragraphe ci-dessous si les autorités compétentes exigent que le propriétaire engage un inspecteur spécial.  Conservez la dernière option si le propriétaire fait appel à une agence de test, avec ou sans inspecteur spécial.

Inspections : le propriétaire engagera un ingénieur en inspection pour effectuer des inspections sur le chantier et préparer des rapports définissant la conformité aux plans de structures.

Permettre à l’inspecteur d’accéder aux assemblages installés pour faciliter l’inspection de l’armature. Fournir un avis de début et de durée de fabrication en atelier dans un délai suffisant pour permettre l’inspection.

Inspections :

Conservez les paragraphes ci-dessous si des inspections spéciales sont nécessaires.  Les articles ci-dessous sont des exemples d'inspections spéciales et sont fondés sur les exigences du BAC; réviser pour insérer d'autres inspections ou pour répondre aux exigences d'autres codes du bâtiment.

éléments de charpente et soudures ;

goujons.

L’inspecteur rédigera promptement un rapport sur ce qu’il aura observé et le transmettra à l’Entrepreneur et à l’Architecte.

Réparer ou enlever et remplacer les travaux lorsque les tests et les inspections indiquent qu’ils ne sont pas conformes aux exigences spécifiées.

Préparer les rapports d’inspection.

Conserver le paragraphe ci-dessous pour exiger qu'un représentant de service autorisé par l'usine effectue des inspections.

Service sur site du fabricant :

Fournir un représentant autorisé par l’usine pour inspecter les assemblages de rupteurs de pont thermique à la commission du propriétaire ou de l’Entrepreneur.

Retirer et remplacer les assemblages lorsque les inspections indiquent qu’ils ne sont pas conformes aux exigences spécifiées.

Des inspections supplémentaires, aux frais de l’entrepreneur, sont effectuées pour vérifier la conformité des travaux remplacés ou supplémentaires aux exigences spécifiées.

Préparer les rapports d’inspection.

FIN DE L’ARTICLE 05 12 10